## Slide 1: التكنولوجيا الأمنية
الوحدة 13

## Slide 2: هدف الوحدة
في ختام هذه الوحدة، سيتمكن المشاركون من وضع وتطوير خطة التكنولوجيا الأمنية التي تهدف لحماية البنية الأساسية الحرجة.
Module Objective
By the end of this module, you will be able to develop a security technology plan for the protection of critical infrastructure

## Slide 3: نظام الحماية المادية
تحديد البنية الأساسية الحرجة
الوحدة 2
تقييم مكونات البنية الأساسية الحرجة
الوحدة 5
تحديد أصول البنية الأساسية الحرجة
الوحدة 6
تحليل التهديد
الوحدات 7 - 10
تحديد التدابير الأمنية المضادة الوحدات 11 - 14
تطوير
المرونة العملياتية
الوحدة 15
منهجية تحليل نقاط الضعف المرحلة 1
منهجية تحليل نقاط الضعف المرحلة 2
منهجية تحليل نقاط الضعف المرحلة 3
منهجية تحليل نقاط الضعف المرحلة 4
VAM Phase 2
Identify Critical Infrastructure
Module 2
Assess Critical Infrastructure Components
Module 5
Identify Critical Infrastructure Assets
Module 6
Analyze the Threat
Modules 7-10
Identify
Security
Counter-
Measures
Modules 11-14
Develop Operational Resilience
Module 15
VAM Phase 1
VAM Phase 2
VAM Phase 3
VAM Phase 4
Physical Protection System

## Slide 4: خصائص نظام الحماية المادية
الحماية العميقة
الحد الأدنى لعواقب فشل أحد المكونات
الحماية المتوازنة
الكتيب 13.1
راجع
Source: DS/T/ATA
Protection-in-depth
Minimum consequences of component failure
Balanced protection
Characteristics of a Physical Protection System
Refer To:
Workbook 13.1

## Slide 5: الوظائف الرئيسية لنظام الحماية المادية - الرصد والتقييم
الرصد والتقييم
استشعار التسلل
توصيل الإنذار وعرضه
تواصل مع
القوة الأمنية
نشر القوة الأمنية
اعتراض محاولة الخصم
الحواجز قابلة للنشر
تقييم الإنذار
الحواجز السلبية
الأفراد أو القوة الأمنية
نظام التحكم في الدخول
التأخير
الاستجابة
Primary Physical Protection System Functions — Detection and Assessment
Detection and assessment
Delay
Response
Intrusion Sensing
Alarm Communication and Display
Alarm Assessment
Entry Control System
Passive Barriers
Deployable Barriers
Personnel or Security Force
Communicate to
Security Force
Deploy Security Force
Interrupt Adversary Attempt

## Slide 6: أنظمة كشف التسلل (1 من 2)
يتم تصميمها بغرض رصد الأشخاص والسيارات غير المسموح لها بالدخول عند محاولة النفاذ إلى أصل حرج تحت الحماية الأمنية
الغرض منها هو تدعيم القوات الأمنية وليس استبدالها
Intrusion Detection Systems (1 of 2)
Designed to detect unauthorized persons or vehicles attempting to gain access to a protected critical asset
Intended to supplement security forces, not replace them

## Slide 7: أنظمة كشف التسلل (2 من 2)
تتضمن المكونات التالية، التي تعمل مع بعضها البعض:
  أجهزة الاستشعار الخارجية والداخلية
  تقييم الإنذار بالفيديو
  التحكم بالنفاذ وإبلاغ إشارات الإنذار
Source: FEMA
Intrusion Detection Systems (2 of 2)
Consist of the following components working together:
  Exterior and interior intrusion sensors
  Video alarm assessment
  Entry control and alarm communication

## Slide 8: خصائص الأداء
يغطي هذا القسم ما يلي:
  إحتمال الكشف (الاكتشاف)
  نقاط الضعف التي يمكن التغلب عليها
Performance Characteristics
This section will cover:
  Probability of detection
  Vulnerabilities to defeat

## Slide 9: إحتمال الكشف (1 من 2)
احتمالية قيام جهاز رصد المتسللين باكتشاف تهديد حقيقي أو هجوم فعلي
يتعين أن يقوم التصميم الخاص بنظام الحماية المادية بتحديد معايير الرصد المطلوبة أو المتوقعة من جهاز أو نظام الإستشعار
Probability of Detection (1 of 2)
The likelihood that an intrusion detection system senses an actual threat or attack
The design of the physical protection system should specify the detection criteria required or expected of a sensor or sensor system

## Slide 10: إحتمال الكشف (2 من 2)
تتضمن العوامل التي قد تؤثر على احتمال الرصد بالنسبة لجهاز استشعار معين التالي:
  الهدف المطلوب رصده
  تصميم جهاز الإستشعار ومكوناته المادية
  الظروف الخاصة بتركيب الجهاز بالموقع
  ضبط درجة الحساسية
  حالة الطقس
  حالة الجهاز
Source: Pixabay
Probability of Detection (2 of 2)
Factors that may influence the probability of detection for a specific sensor:
  Target to be detected
  Sensor hardware design
  Installation conditions
  Sensitivity adjustment
  Weather conditions
  Condition of the equipment

## Slide 11: نقاط الضعف التي يمكن التغلب عليها
الإلتفاف — عملية الدوران حول منطقة الرصد الخاصة بجهاز الإستشعار
الإحتيال في النقل — أي المرور عبر نطاق الرصد الطبيعي لجهاز الإستشعار بدون تنبيه جهاز الإنذار
Vulnerabilities to Defeat
Bypassing — going around a sensor’s detection zone
Spoofing — passing through a sensor’s normal detection zone without triggering the alarm

## Slide 12: سؤال للمناقشة
بناءً على خبرات المشاركين الشخصية، ما هي بعض الأمثلة على الإلتفاف والإحتيال؟
Drawing from your own experiences, what are some examples of bypassing and spoofing?
Discussion Question

## Slide 13: التطبيقات الخاصة بإستشعار التسلل
الكتيب 13.2
يتعين تحديد كيفية استخدام أجهزة الاستشعار في المنطقة المحمية
تتفاوت درجات الإستخدام ما بين أجهزة الاستشعار الخارجية والداخلية
التصنيف:
  سلبية أو نشطة
  سرية أو ظاهرة للعيان
راجع
Must determine how sensors should be used in the protected area
Application modes are different for exterior sensors and interior sensors
Classified as:
  Passive or active
  Covert or visible
Intrusion Sensor Application
Refer To:
Workbook 13.2

## Slide 14: أسئلة للمناقشة (1 من 2)
الكتيب 13.2
كيف يمكن التغلب على أجهزة الاستشعار التي تعمل بالضغط أو الإهتزازات؟
كيف يمكن التغلب على أجهزة الاستشعار التي تعمل بالمجالات المغناطيسية؟
كيف يمكن التغلب على أجهزة الاستشعار التي تعمل بالكابلات المحورية؟
كيف يمكن التغلب على أجهزة الاستشعار التي تعمل بالألياف البصرية؟
راجع
How can pressure or seismic sensors be defeated?
How can magnetic field sensors be defeated?
How can ported coaxial cable sensors be defeated?
How can fiber-optic cable sensors be defeated?
Discussion
Questions (1 of 2)
Refer To:
Workbook 13.2

## Slide 15: أسئلة للمناقشة (2 من 2)
الكتيب 13.2
كيف يمكن التغلب على أجهزة الاستشعار التي تعمل عند لمس السياج؟
كيف يمكن التغلب على أجهزة الاستشعار المثبتة على السياج؟
كيف يمكن تصميم أجهزة الإستشعار المثبتة على السياج بحيث تعمل كرادع ضد الحفر تحتها (أي عمل أنفاق)؟
راجع
How can fence-disturbance sensors be defeated?
How can sensor fences be defeated?
How can a sensor fence be designed to deter tunneling (digging under)?
Discussion
Questions (2 of 2)
Refer To:
Workbook 13.2

## Slide 16: التطبيقات الخاصة بأجهزة الإستشعار الخارجية
الكتيب 13.2
راجع
Refer To:
Workbook 13.2
Application Modes for Exterior Sensors

## Slide 17: التطبيقات الخاصة بأجهزة الإستشعار الداخلية
أجهزة الاستشعار الخاصة باختراق الحدود
أجهزة الاستشعار الحركية الداخلية
أجهزة الاستشعار الخاصة بتقدير المسافات
الكتيب 13.2
راجع
Source: DS/T/ATA
Source: DS/T/ATA
Boundary-penetration sensors
Interior motion sensors
Proximity sensors
Application Modes for Interior Sensors
Refer To:
Workbook 13.2

## Slide 18: أسئلة للمناقشة (1 من 2)
الكتيب 13.2
كيف يمكن التغلب على أجهزة الاستشعار التي تعمل بالإهتزاز؟
كيف يمكن التغلب على أجهزة الاستشعار التي تعمل بالمجالات الكهرومغناطيسية؟
كيف يمكن التغلب على أجهزة الاستشعار التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء؟
راجع
How can vibration sensors be defeated?
How can electromechanical sensors be defeated?
How can interior active infrared sensors be defeated?
Discussion
Questions (1 of 2)
Refer To:
Workbook 13.2

## Slide 19: أسئلة للمناقشة (2 من 2)
كيف يمكن التغلب على أجهزة الاستشعار التي تعمل بموجات الميكروويف المونوستاتيكية؟
كيف يمكن التغلب على أجهزة الاستشعار التي تعمل برصد الحركة عن طريق الفيديو؟
كيف يمكنك التغلب على أجهزة الاستشعار التي تعمل بالضغط؟
الكتيب 13.2
راجع
How can monostatic microwave sensors be defeated?
How can video motion detector sensors be defeated?
How can you defeat pressure sensors?
Discussion
Questions (2 of 2)
Refer To:
Workbook 13.2

## Slide 20: أنظمة توصيل الإنذار وعرضه (1 من 2)
توفر لأفراد الأمن القدرة على تحقيق استجابة سريعة
تقوم بمهمتين حرجتين:
  نقل إشارة الإنذار وتقييم المعلومات إلى نقطة مركزية
  إبلاغ المعلومات إلى قسم متابعة الإشارات بمركز السيطرة الأمنية
Source: FEMA
Alarm Communication and Display Systems (1 of 2)
Provide security personnel with rapid response capability
Perform two critical tasks:
  Transport alarm and assessment information to a central point
  Provide information to the security control center operator

## Slide 21: أنظمة توصيل الإنذار وعرضه (2 من 2)
خمسة أنظمة فرعية:
  الاتصالات
  المراقبة داخل الشبكات والأمن
  معالجة المعلومات
  أجهزة العرض والسيطرة وتقييم إشارات الإنذار
  الوظائف خارج الشبكات
الأنظمة الفرعية وتمكين عناصر التشغيل من الإستجابة المناسبة
Source: FEMA
EMERGENCY PHONE
Alarm Communication and Display Systems (2 of 2)
Five subsystems:
  Communications
  Line supervisions and security
  Information handling
  Control display and alarm assessment
  Off-line functions
Subsystems enable operators to respond appropriately
EMERGENCY PHONE

## Slide 22: خصائص أنظمة توصيل الإنذار وعرضه
السرعة في زمن الإبلاغ
محمية من الهجوم
إمكانية العمل لفترة طويلة
مزودة بالأنظمة الاحتياطية
سهلة الاستخدام
Source: Pixabay
Source: Pixabay
Alarm Communication and Display System Characteristics
Fast reporting time
Secure from attack
Durable
Backup capable
User friendly

## Slide 23: تقييم الإنذار
الغرض:
  تحديد سبب إشارة الإنذار
  توفير معلومات إضافية للقوة الأمنية
يتم عن طريق:
  تغطية الدوائر التليفزيونية المغلقة في كل منطقة
  الملاحظة العيانية من أفراد الأمن
قد تقوم الدائرة التلفزيونية المغلقة بتوفير التقييم والمراقبة
Alarm Assessment
Purpose:
  Determines the cause of an alarm
  Provides additional information for security force
Provided through:
  Closed-circuit television coverage of each zone
  Visual checks by personnel
Closed-circuit television may provide assessment and surveillance

## Slide 24: سؤال للمناقشة
متى يتعين على أفراد القوة الأمنية إجراء تقييم للإنذار؟
When would security force members need to perform an alarm assessment?
Discussion Question

## Slide 25: مكونات تقييم الإنذار (1 من 3)
كاميرا، وعدسات، وحامل الجهاز
نظام الإضاءة
نظام الناقل
معدات كاميرات الفيديو
جهاز تسجيل وشاشة وجهاز تحكم
Alarm Assessment Components (1 of 3)
Camera, lens, and mount
Lighting system
Transmission system
Video switching equipment
Recorder, monitor, and controller

## Slide 26: مكونات تقييم الإنذار (2 من 3)
Alarm Assessment Components (2 of 3)

## Slide 27: مكونات تقييم الإنذار (3 من 3)
Alarm Assessment Components (3 of 3)

## Slide 28: أنظمة التحكم في الدخول (1 من 2)
الأغراض:
  تسمح بدخول وخروج الأفراد المصرح لهم فقط
  ترصد وتمنع دخول المواد المحظورة
  توفر معلومات لفريق القوة الأمنية
توجد في محيط المنشأة أو بالداخل
Source: Pixabay
Entry Control Systems (1 of 2)
Purposes:
  Permit entry and exit to authorized personnel only
  Detect and prevent entry or exit of contraband material
  Provide information to the security force
Located at a facility’s perimeter or interior

## Slide 29: أنظمة التحكم في الدخول (2 من 2)
ويتم قياس الأداء طبقا للعوامل التالية:
  معدل التدفق — هو قياس الزمن المستغرق لكي يعبر شخص مأذون أو مواد من منفذ أونقطة خروج
  معدل الأخطاء — النسبة المؤية لعدد المرات التي يقوم بها أسلوب أو عملية التحكم بالنفاذ إما برفض خاطئ لشخص مرخص له أو بقبول خاطئ لشخص غير مصرح له
Entry Control Systems (2 of 2)
Performance is measured according to:
  Flow rate — the measure of the time it takes for an authorized person or material to successfully pass an entry or exit point
  Error rate — the percentage that a specific entry control technique or process falsely rejects an authorized person or falsely accepts an unauthorized person

## Slide 30: خصائص أنظمة التحكم في الدخول (1 من 2)
تمنع المرور
تسمح بالمراقبة لأفراد القوة الأمنية
تحمي أعضاء القوة الأمنية
تقوم بالسيطرة على النفاذ والمواد
تمنع المرور حتى يكتمل النفاذ والسيطرة على المواد
Source: Pixabay
Entry Control Systems Features (1 of 2)
Prevents bypass
Allows observation by security force members
Protects the security force member
Performs access and material control
Blocks passage until access and material control are complete

## Slide 31: خصائص أنظمة التحكم في الدخول (2 من 2)
توفر فحص ثانوي لأولئك الذين لا يستطيعون المرور من الفحص الآلي
تتحمل أقصى قدر من تدفق المركبات والأفراد
توفر المراقبة عن طريق محطة الإنذار المركزية
تسمح بالدخول والخروج من المنشأة
Source: Public Domain Pictures
Entry Control Systems Features (2 of 2)
Provides secondary inspection for those who cannot pass automated inspection
Accommodates maximum flow of vehicles and people
Provides central alarm station surveillance
Allows facility entry and exit

## Slide 32: فئات أنظمة التحكم في الدخول
يغطي هذا القسم ما يلي:
  أنظمة التحكم في الدخول عن طريق إشراف أفراد الأمن
  أنظمة كشف تهريب المواد المحظورة
  الأقفال
Entry Control Systems Categories
This section will cover:
  Personnel entry control systems
  Contraband detection systems
  Locks

## Slide 33: أنظمة التحكم في دخول الأفراد (1 من 2)
التحقق من التصاريح الخاصة بالأفراد الراغبين في دخول المناطق المقيدة بالموقع بناء على المؤهلات التالية:
  حيازة رقم شخصي لبطاقة تحقيق هوية سارية المفعول
  أو يحمل وثائق سارية لإثبات التأهيل بالدخول
  مطابقة المواصفات الشخصية الواردة في معلومات قواعد البيانات
دمج عدة أنظمة لتدعيم الحماية الأمنية
Personnel Entry Control Systems (1 of 2)
Verify the authorization of individuals seeking entry to a controlled area based upon whether the person seeking entry:
  Knows a valid personal identification number
  Carries valid credentials
  Possesses physical characteristics that match database information
Combinations of systems fortify protection

## Slide 34: أنظمة التحكم في دخول الأفراد (2 من 2)
Source: Pixabay
Source: Pixabay
Source: Bing
Personnel Entry Control Systems (2 of 2)

## Slide 35: اكتشاف المواد المحظورة
تفتيش الأفراد وفحص المواد والسيارات لاكتشاف المواد غير المصرح بها
  أجهزة كشف المعادن
  فحص الطرود
  أجهزة كشف المتفجرات
Source: US TSA
Contraband Detection
Examining personnel, materials, and vehicles to detect unauthorized items
  Metal detectors
  Package searches
  Explosive detectors

## Slide 36: الأقفال
تُستخدم بالإشتراك مع سائر إجراءات الحماية، مثل تدابير الفحص الأمني وأجهزة الإستشعار
هناك مكونان رئيسيان:
  أجهزة الإحكام - تقوم بإحكام إغلاق الباب بحيث يظل مغلقا ويبقى في هذا الوضع
  الآليات الكودية - تسمح بحركة لسان القفل أو قلب القفل ليتحرك إلى الوضع المفتوح
Locks
Used with other protection measures, such as security force checks and sensors
Two major components:
  Fastening device —secures the door in the closed or locked position
  Coded mechanism — allows the movement of the bolt or latch to the unlocked position

## Slide 37: لحظة التعليم الإسترجاعي
ما هي الخصائص الثلاث لنظام الحماية المادية الفعال، فيما يتعلق بالتطبيقات التكنولوجية؟
ما هي خصائص أداء أنظمة كشف التسلل؟
TeachBack Moment
What are the three characteristics of an effective physical protection system as they apply to technology?
What are the performance characteristics of intrusion sensor systems?

## Slide 38: الوظائف الرئيسية لنظام الحماية المادية - التأخير (1 من 3)
التأخير
الرصد والتقييم
استشعار التسلل
توصيل الإنذار وعرضه
الإتصال بفريق القوة الأمنية
نشر القوة الأمنية
اعتراض محاولة الخصم
الحواجز قابلة للنشر
تقييم الإنذار
الحواجز السلبية
الأفراد أو
القوة الأمنية
نظام التحكم في الدخول
الاستجابة
Primary Physical Protection System Functions — Delay (1 of 3)
Detection and assessment
Delay
Response
Intrusion Sensing
Alarm Communication and Display
Alarm Assessment
Entry Control System
Passive Barriers
Deployable Barriers
Personnel or Security Force
Communicate to
Security Force
Deploy Security Force
Interrupt Adversary Attempt

## Slide 39: الوظائف الرئيسية لنظام الحماية المادية - التأخير (2 من 3)
الغرض: زيادة الوقت الذي يستغرقه الإرهابي لتنفيذ الهجمة عن طريق وضع حواجز بطول المسار المؤدي إلى الغرض المستهدف
مقياس الأداء: الزمن المستغرق
  عنصر حرج لفعالية النظام
  يعتمد على العوائق وزمن اختراقها
  يجب أن تكون أنظمة الكشف قريبة من حواجز التعطيل
Primary Physical Protection System Functions — Delay (2 of 3)
Purpose: increase the time it takes for a terrorist to carry out an attack by placing obstacles along the intended path to the target
Performance measure: time
  Critical element of system effectiveness
  Depends on barrier and penetration time
  Detection systems and barriers should be adjacent

## Slide 40: الوظائف الرئيسية لنظام الحماية المادية - التأخير (3 من 3)
الحواجز السلبية (ثابتة)
الحواجز القابلة للنشر (متحركة)
الأفراد أو القوة الأمنية
Primary Physical Protection System Functions — Delay (3 of 3)
Passive barriers (fixed)
Deployable barriers (operable)
Personnel or security force

## Slide 41: الحواجز السلبية
البقاء في الموقع في كل الأوقات
تعطيل العنصر الهجومي من إتمام الغرض من الهجوم
تنقسم الحواجز السلبية إلى فئتين:
  حواجز المحيط الأمني
  الحواجز الهيكلية
Passive Barriers
Remain in place at all times
Delay an attacker from completing the attack objective
Are divided into two categories:
  Perimeter
  Structural

## Slide 42: الحواجز السلبية - المحيطية
الغرض: منع الدخول غير المرخص
الوظيفة: تكوين الطبقة الواقية الخارجية لنظام الحماية المادية
الأنواع: السياجات، والبوابات، وعوائق السيارات، والحواجز الطبيعية
Passive Barriers — Perimeter
Purpose: prevent unauthorized entry
Function: form the outermost protective layer of the physical protection system
Types: fences, gates, vehicle barriers, and natural barriers

## Slide 43: السياجات (1 من 2)
حواجز المحيط الأمني
لا تشكل عنصر ردع قوي ولكنها توفر الحدود القانونية المنظورة وتعتبر عنصر تحذير
يمكن أن تزيد من زمن التعطيل وتسمح لقوة الإستجابة بالمزيد من الوقت لمقاطعة وتحييد المتسلل في أقرب نقطة من جهاز الإنذار
Source: Pixabay
Fences (1 of 2)
Common perimeter barriers
Not always a strong deterrent but provide a visible legal boundary and warning
Can increase delay time and allow response force time to interrupt and neutralize the intruder closer to the point of alarm

## Slide 44: سؤال للمناقشة
كيف يمكنك تقوية السياج المحيط بالنطاق الأمني وزيادة زمن التعطيل؟
How could you strengthen perimeter fence use and increase delay time?
Discussion Question

## Slide 45: السياجات (2 من 2)
Fences (2 of 2)

## Slide 46: البوابات (1 من 2)
المهمة:
  تكوين نقاط دخول محددة ونقاط خروج لمنطقة تحدد محيطها الأمني مجموعة من السياجات والجدران (الأسوار)
  تحد البوابات من تدفق المشاة أو مرور السيارات كما تشكل نمطا منضبطا لمرور السيارات (تحت السيطرة الأمنية)
Source: Pixabay
Gates (1 of 2)
Function:
  Establish specific points of entry and exit to an area defined by fences and walls
  Limit the flow of pedestrian or vehicular traffic and establish a controlled traffic pattern

## Slide 47: البوابات (2 من 2)
يسهل التغلب عليها بسبب:
  وجود مفصلات، وأقفال، ومفاصل
  هناك ممرات أمام البوابات مباشرة، ألأمر الذي يجعل من السهل اقتحامها بالسيارة
Source: Pixabay
Gates (2 of 2)
Easy to defeat if they have:
  Weak hinges, locks, and latches
  Driveways positioned directly in front of the gate (make ramming by vehicle easier)

## Slide 48: سؤال للمناقشة
كيف يمكنك تقوية بوابات النطاق الأمني وزيادة زمن التعطيل؟
How could you strengthen perimeter gate use and increase delay time?
Discussion Question

## Slide 49: حواجز السيارات (1 من 3)
الوظيفة: تقييد الدخول والتحكم فيه
اعتبارات خاصة بالتصميم:
  تعريف التهديد الذي من أجله تم تصميم نظام الحواجز بحيث يمنع هذا التهديد
  تعريف الأصول الحيوية وتحديد مناطق الحماية الأمنية
  فحص الظروف الخاصة بالموقع
Vehicle Barriers (1 of 3)
Function: restrict and control entry
Design considerations:
  Define the threat that the barrier system is intended to stop
  Define the asset and determine area to be protected
  Examine site-specific conditions

## Slide 50: حواجز السيارات (2 من 3)
Source: FEMA
تركيب حواجز السيارات التي يصعب اجتيازها في المناطق التي يصعب مراقبتها بصفة دائمة
Vehicle Barriers (2 of 3)
Install vehicle barriers that are difficult to defeat in areas that cannot be monitored continuously

## Slide 51: حواجز السيارات (3 من 3)
Vehicle Barriers (3 of 3)

## Slide 52: الحواجز الطبيعية
الماء
النباتات
الخنادق أو الأخاديد
التضاريس الأرضية الصعبة
Source: Pixabay
Natural Barriers
Water
Vegetation
Ditches or trenches
Hard-to-access terrain

## Slide 53: سؤال للمناقشة
ما هي الأمثلة التي يمكن تقديمها عن الحواجز الطبيعية التي تحمي المنشآت الحيوية في البنية الأساسية الحرجة؟
What examples can you provide of natural barriers for critical infrastructure facilities in your country?
Discussion Question

## Slide 54: الحواجز السلبية - الهيكلية
الكتيب 13.3
الحوائط
الأبواب
النوافذ وبوابات المنشأة
الأسطح والأرضيات
راجع
Walls
Doors
Windows and utility ports
Roofs and floors
Passive Barriers — Structural
Refer To:
Workbook 13.3

## Slide 55: أسئلة المناقشة
كيف يحقق استخدام أكثر من جدار من الخرسانة المسلحة على التوالي زيادة في زمن التعطيل؟
كيف يمكن للأبواب المدعمة أن تزيد من المقاومة ضد الإختراق؟
كيف يمكنك زيادة تحصينات النوافذ بحيث يصعب اختراقها؟
لماذا تكون الأرضيات عادة أقوى ضد الإختراق من الاسقف؟
How can using two or more concrete walls in a series increase delay time?
How can you reinforce doors to increase penetration resistance?
How can you increase window penetration resistance?
Why do floors offer more penetration resistance than roofs?
Discussion Questions

## Slide 56: الحواجز قابلة للنشر
الإنتشار:
  عندما يكون مستوى التهديد مرتفعاً
  بالقرب من الأصول أو الموجودات المحمية
يتم استخدام نوعين:
  نشطة — تعمل بالأمر
  سلبية — تعمل بطريقة آلية
تسمح للقوة الأمنية بالمزيد من الوقت للإستجابة للتهديد
Source: FEMA
Deployable Barriers
Deployed:
  When threat level is high
  Very close to the protected asset
Operate using two types:
  Active — activated on command
  Passive — activated automatically
Allow security force time to respond to threat

## Slide 57: أسئلة المناقشة
لماذا يتم عادة نشر الحواجز القابلة للنشر بالقرب الشديد من الأصول المحمية؟
ما هي المميزات التي يتميز بها نظام الحواجز السلبية القابلة للنشر على نظام الحواجز المتنقلة النشطة؟
Why are deployable barriers typically deployed very close to the protected asset?
What advantage does a passive deployable barrier system have compared to an active deployable barrier system?
Discussion Questions

## Slide 58: المصدات وحواجز الإسفين المرتفعة
المصدات — الثابتة والقابلة للطي وعادة ما تستخدم في المداخل والمخارج ذات المرور الثقيل
حواجز الإسفين المرتفعة — يمكن رفعها وخفضها حسب الحاجة
Source: FEMA
المصدات
حواجز الإسفين
Bollards and Rising Wedge Barriers
Bollards — fixed or retractable often used in high-traffic entry and exit lanes
Rising wedges — retractable and can be raised or lowered
Wedge barriers
Bollards

## Slide 59: الحواجز البشرية من الأفراد وقوات الأمن
يمكنها أن تحقق وظيفة الحواجز التعطيلية إذا توافرت العناصر التالية في أفراد الأمن:
  التمركز في مواقع ثابتة
  حماية قوية وتدريب مرتفع
  إذا كانوا مزودين بأحدث الأجهزة والمعدات
  توافر بروتوكولات الاتصالات الواضحة
Personnel or Security Force as Barriers
Can serve as delay barriers if security force members:
  Hold fixed positions
  Are well-protected and well-trained
  Are properly equipped
  Have clear communication protocols

## Slide 60: سؤال للمناقشة
ما هي العوامل الأخرى التي تؤثر على قدرة القوة الأمنية في القيام بدور الحاجز التعطيلي الفعال؟
What other factors affect security force’s ability to serve as an effective delay barrier?
Discussion Question

## Slide 61: الوظائف الرئيسية لنظام الحماية المادية - الاستجابة (1 من 2)
الرصد والتقييم
استشعار التسلل
توصيل الإنذار
عرض الإنذار
الإتصال بفريق القوة الأمنية
نشر القوة الأمنية
تقاطع المتحدث
محاولات الخصم
الحواجز قابلة للنشر
تقييم الإنذار
الحواجز السلبية
الأفراد أو
القوة الأمنية
نظام التحكم في الدخول
التأخير
الاستجابة
Primary Physical Protection System Functions — Response (1 of 2)
Detection and assessment
Delay
Response
Intrusion Sensing
Alarm Communication and Display
Alarm Assessment
Entry Control System
Passive Barriers
Deployable Barriers
Personnel or Security Force
Communicate to
Security Force
Deploy Security Force
Interrupt Adversary Attempt

## Slide 62: الوظائف الرئيسية لنظام الحماية المادية - الاستجابة (2 من 2)
نشر القوة الأمنية
اعتراض الأنشطة الارهابية
توصيل المعلومات لفريق القوة الأمنية
Primary Physical Protection System Functions — Response (2 of 2)
Communicate information to security force
Deploy security force
Interrupt terrorist activity

## Slide 63: توصيل المعلومات لفريق القوة الأمنية (1 من 2)
موجات إف إم اللاسلكية أو ثنائية الإتجاه هي أكثر طرق الإتصال شيوعاً بين أفراد القوة الأمنية
تشتمل المزايا على:
  تسمح بالإبلاغ الفوري والإنتشار السريع
  سهولة التشغيل
  فعالة
  غير مكلفة
Communicate Information to Security Force (1 of 2)
Frequency modulation or two-way radio is the most common method to communicate with the security force
Advantages include:
  Allow rapid reporting and deployment
  Easy to operate
  Efficient
  Inexpensive

## Slide 64: توصيل المعلومات لفريق القوة الأمنية (2 من 2)
وتشمل العيوب:
  محدودية المدى (ويمكن التغلب على هذا العيب باستخدام مكررات البث اللاسلكية التي تعيد الإرسال إلى نقطة أبعد بالإضافة إلى أجهزة الاستقبال المتعدد).
  العرضة للتنصت، والرسائل الخداعية، والتشويش (ويمكن التغلب على ذلك عن طريق نظام النطاق المنتشر أو الموجات ذات الترددات المتغيرة)
Source: Pixabay
Communicate Information to Security Force (2 of 2)
Disadvantages include:
  Range limitation (overcome by the use of repeaters and multiple-receive systems)
  Vulnerability to eavesdropping, deceptive messages, and jamming (overcome by a spread-system or frequency-hopping communication system)

## Slide 65: نشر القوة الأمنية
أفراد الإستجابة الأمنية
التخطيط للطوارئ
الاتصالات
الإعتراض والتحييد
Deploy Security Force
Responding personnel
Contingency planning
Communications
Interruption and neutralization

## Slide 66: التمرين التفصيلي المقسّم، الجزء 6 — مبنى الوزارات الوطنية
دفتر الواجبات الجزء 6
الغرض: تطوير خطة تكنولوجية أمنية بغرض حماية مبنى الوزارات الوطنية
  المدة: 60 دقيقة (40 دقيقة للتمرين؛ 20 دقيقة لاستخلاص المعلومات)
  تركيبة المجموعة: مجموعات كل طاولة
  استخلاص المعلومات: العروض والمناقشة
راجع
Purpose: to develop a security technology plan for the protection of the National Ministries Building
  Duration: 60 minutes (40-exercise; 20-debrief)
  Group composition: table groups
  Debrief: presentation and discussion
Threaded Exercise Part 6 — National Ministries Building
Refer To:
Workbook Part 6

## Slide 67: خريطة مجمّع مبنى الوزارات الوطنية
دفتر الواجبات الجزء 6
راجع
وزارة
الدفاع
مكتب الأمن
سفارة أجنبية
مولد المبنى
شارع سكند
شارع فيرست
حارة جيدوشياري لين
شارع ناشيونال أفينيو
مبنى الوزارات الوطنية
موقف السيارات
كاراجات السيارات
(Ministry of Defense)
(National Ministries
Building)
(National Avenue)
(Parking lot)
(Judiciary Lane)
(First Street)
(Security office)
(Foreign Embassy)
(Building generator)
(Parking garage)
(Second Street)
Ministry
of Defense
Security office
Foreign embassy
Building generator
Second Street
First Street
Judiciary Lane
National Avenue
National Ministries
Building
Parking lot
Parking garage
(Ministry of Defense)
(Security office)
(Foreign embassy)
(Building generator)
(Second Street)
(First Street)
(Judiciary Lane)
(National Avenue)
(National Ministries
Building)
(Parking lot)
(Parking garage)
National Ministries Building Complex Map
Refer To:
Workbook Part 6

## Slide 68: ملخص الوحدة
خصائص نظام الحماية المادية
الوظائف الرئيسية لنظام الحماية المادية — الرصد والتقييم
الوظائف الرئيسية لنظام الحماية المادية — التأخير
الوظائف الرئيسية لنظام الحماية المادية — الاستجابة
Characteristics of a physical protection system
Primary physical protection system functions — detection and assessment
Primary physical protection system functions — delay
Primary physical protection system functions — response
Module Summary